ТЕМА 8.  ВЗВОД В ОБОРОНІ.

ЗАНЯТТЯ 9  ПОРЯДОК  ПІДГОТОВКИ ПЕРЕНОСНИХ РАДІОСТАНЦІЙ (Р-159, Р-158) ДО РОБОТИ

НАВЧАЛЬН ЦІЛІ:

- Ознайомити студентів з порядком підготовки переносних радіостанцій до роботи.

- Навчити студентів питанням  щодо організації роботи на переносних радіостанціях.

НАВЧАЛЬНІ ВЗВОДИ (КУРС) 3 курс      ВОС 021000(мех)

ЧАС:  2 години (90 хвилин).                            МІСЦЕ:  навчальний клас

НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА: засоби зв’язку (Р-159 – 1 к-т, Р-158– 1 к-т)

НАОЧНІ ПОСІБНИКИ: схеми, слайди.

ЛІТЕРАТУРА:

- Підручник „Связь, как средство управления подразделениями в бою.” М.: Воениздат, 1991.

- Підручник „Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск." М. Воениздат, 1989.

- Радиостанция Р-159. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: Воениздат, 1988.

- Радиостанция Р-158. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: Воениздат, 1989.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ЧАСУ:

| Навчальні питання, їх стисла характеристика | Час,хв. |
| --- | --- |
| І. Вступна частина | 15 |
| ІІ. Основна частина Навчальні питання: Порядок підготовки переносних радіостанцій до роботи. 1.1 Заходи безпеки при роботі на переносних радіостанціях. 1.2 Порядок підготовки переносних радіостанцій до роботи: розгортання радіостанцій; перевірка працездатності радіостанцій; налагодження радіостанцій на робочу частоту. 1.2.1 Порядок підготовки до роботи Р-159. 1.2.2 Порядок підготовки до роботи Р-158. Організація роботи на переносних р/ст. та ведення обміну. 2.1. Організація роботи на радіостанціях у різних режимах 2.1.1 Організація роботи на радіостанції Р-159 у різних режимах. 2.1.2 Організація роботи на радіостанції Р-158 у різних режимах. 2.2. Порядок ведення радіообміну | 70 40 30 |
| ІІІ. Заключна частина | 5 |

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Заняття проводити в спеціалізованому класі. При викладанні використовувати зразки радіостанцій, стенди.

Навчання студентів підготовці до роботи та організації роботи на радіостанціях проводити по елементах:

- розгортання радіостанції;

- перевірка працездатності;

- налагодження на робочу частоту;

- робота на прийом;

- робота на передачу.

В результаті вивчення матеріалу заняття студенти повинні знати порядок роботи щодо підготовки радіостанцій Р-159, Р-158 до роботи і роботи в радіомережах з використанням таблиці радіоданих і переговорних таблиць.

## НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

І. Вступна частина – 15 хвилин.

Перевірити наявність студентів та готовність їх до заняття.

Провести контрольне опитування методом летючки  в обсязі зрізу №1.

Об'явити номер і назву заняття, його вид, навчальну та виховну мету. Довести порядок проведення заняття та навчальні питання.                                                          (Слайд 8.14)

ІІ. Основна частина - 70 хвилин.

Перше навчальне питання  - 40 хвилин.

1. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПЕРЕНОСНИХ РАДІОСТАНЦІЇ ДО РОБОТИ.

1.1. Заходи безпеки при роботі на переносних радіостанціях.        (Слайд 8.14.1.)

Під час роботи з переносними радіостанціями категорично забороняється:

- підключення джерел живлення в зворотній полярності;

- підключення джерел живлення при включеній радіостанції;

- включати і виключати радіостанцію в режимі ПЕРЕДАЧА;

- переключати ручки установки частоти і роду роботи в режимі ПЕРЕДАЧА;

- працювати в режимі ПЕРЕДАЧА без антени більше 3 хв;

- працювати безперервно в режимі ПЕРЕДАЧА  більше 10 хв;

- розташовувати радіостанції, що працюють на одній частоті на відстані ближче 4-5 метрів;

- розташовувати ранцеві радіостанції, які працюють на частотах, що різняться на 100 кГц і менше, на відстані ближче 100 метрів.

1.2 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РАДІОСТАНЦІЙ ДО РОБОТИ.

Алгоритм підготовки переносних радіостанцій до роботи               (Слайд 8.14.2.)

Розгортання р/ст.:

- проведення зовнішнього огляду (огляд радіостанції на наявність механічних пошкоджень; перевірка наявності та цілісності органів управління; перевірка комплектності радіостанції.)

- підключення АКБ;

- підключення мікротелефонної гарнітури;

- розгортання на місцевості;

- вибір типу антени та її розгортання;

- розгортання та приєднання противаги;

- встановлення органів управління у вихідне положення.

Перевірка працездатності р/ст.

- включення живлення та перевірка напруги АКБ

- перевірка працездатності в режимі прийом

- перевірка працездатності шумопридушувача

- перевірка працездатності в режимі передача

- перевірка працездатності узгоджувального пристрою

Налагодження р/ст на робочу частоту.

- встановлення номіналу робочої частоти

- узгодження передавача з антеною.

Особливості розміщення  радіостанції на місцевості                        (Слайд 8.14.3а.)

При роботі радіостанції, особливо на граничних дальностях радіозв'язку, необхідно пам'ятати, що вибір місця розташування радіостанції повинний вибиратися з урахуванням особливостей поширення ультракоротких хвиль (УКХ).

Найбільше значення мають рельєф місцевості і місцеві предмети, розташовані в безпосередній близькості від радіостанції. Перешкоди, що знаходяться на відстані в 3-5 разів меншому, чим їхня висота, значно впливають  на дальність і надійність радіозв'язку.

При виборі місця розташування радіостанції треба керуватися наступними правилами:

а) не розташовуйте радіостанцію в безпосередній близькості від місцевих перешкод, що знаходяться в напрямку на кореспондента, як наприклад, крутих схилів, узвиш, насипів, кам'яних і залізобетонних будинків, металевих споруджень, що йдуть поперек ліній електропередачі і ліній проводового зв'язку і т.п.  Розташовуйте радіостанцію, якщо дозволяють обставини, на схилі гори, зверненому до кореспондента, на бічному  чи   на зворотному схилі крутої височини, ближче до вершини;

б) при розташуванні кореспондента у бік  відкритої місцевості не розгортайте радіостанцію на опушці лісу, а краще поглибтеся в  ліс чи відійдіть на відкрите місце;

в) при роботі в лісі розташовуйте радіостанцію в центрі групи дерев, а не на межі їх з галявиною;

г) при роботі з кам'яного будинку для радіостанції вибирайте приміщення з вікнами, що виходять в напрямку на кореспондента;

д) в умовах міста, особливо великого, спостерігається явище інтерференції ультракоротких радіохвиль, що виражається в тому, що в декількох метрах від місця гарної чутності зустрічаються місця з дуже поганою  чутністю чи   чутність відсутня зовсім. І якщо зв'язок виходить ненадійним, то радіостанцію варто віднести на кілька метрів від місця первинної установки, туди, де зв'язок виходить упевненим;

е) при розташуванні радіостанції на піднесених місцях досягають дальності зв'язку, що перевищують номінальні.

При роботі радіостанції на бортову антену автомашини необхідно враховувати джерело радіоперешкод і їхній вплив на приймач.

Короткочасні перешкоди чутні в радіоприймачі, як тріск різної інтенсивності, а тривалі перешкоди - як гудіння низького тону, завивання середнього тону, шерехи і скрегіт.

Карбюраторні двигуни внутрішнього згоряння з електричною системою запалювання створюють радіоперешкоди за рахунок іскрових розрядів, що виникають при роботі елементів автомобільного електроустаткування і супроводжуючих електричних коливань. Перешкоди в діапазоні від кілометрових до сантиметрових хвиль виникають також при терті шин автомобіля об дорожнє покриття (у суху погоду) і кузова - об повітря. Тому установку і кріплення радіостанції, з метою зменшення радіоперешкод, необхідно робити на спеціально обладнаній автомашині, що має екрановану систему запалювання.

Особливості вибору типу антени                                                          (Слайд 8.14.3б.)

У залежності від характеру майбутньої роботи на радіостанції можуть застосовуватися наступні типи антен:

а) штирьова  довжиною 1,5м (антена Куликова);

б) комбінована довжиною 2,7м (штирьова антена плюс шість секцій по 0,2 м);

в) АБХ довжиною 40 м;

г) бортова (штирьова антена довжиною 1,5м, установлена на кронштейні для кріплення).

д) гнучка (прихована) довжиною 1,5 м.

Час розгортання радіостанції в залежності від типу антени складає:

при роботі на штирьову антену - не більш 3 хв.;

при роботі на АБХ                      - не більш 10 хв.

Необхідний майданчик для розгортання радіостанції складає:

при роботі на штирьову антену - не більш 2,0 м2;

при роботі на АБХ - близько 600м2 (з урахуванням площі, необхідної для вибору напрямку антени).

Вибір типу антени треба здійснювати, виходячи з наступного:

а) необхідної дальності;

б) характеристики майбутньої роботи, тобто чи має радіостанція працювати на ходу чи на місці, чи у  радіомережі, чи по радіонапрямку;

в) місцевих умов розташування й умов обстановки.

Штирьова антена має кругову спрямованість, і її доцільно застосовувати для роботи з кореспондентами, розташованими в різних напрямках, на дальностях, які обговорені у технічному описі на радіостанцію.

Дерев'яні будинки із солом'яним і черепичним дахом незначно впливають на дальність радіозв'язку. При роботі на штирьову антену усередині будинків радіостанцію варто розташовувати на верхніх поверхах (але не під самим залізним дахом) у безпосередній близькості від прорізів (вікон, дверей), звернених у бік  кореспондента.

Антена бігучої хвилі має різко виражену спрямованість дії. При роботі в радіомережі спрямованість дії антени є небажаної, тому що кореспонденти, з якими повинний бути забезпечений радіозв'язок, як правило, розташовані в різних напрямках. Тому АБХ, що володіє різко вираженою спрямованістю, можна застосовувати при роботі з кореспондентом, розташованим в одному напрямку.

1.2.1.  Порядок підготовки радіостанції  Р-159 до роботи.

РОЗГОРТАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ

- Проведення зовнішнього огляду р/ст., для цього потрібно:

перевірка на наявність механічних пошкоджень (огляд радіостанції на відсутність пробоїн, деформації та інших ушкоджень);

перевірка наявності та цілісності органів управління;

перевірка комплектності радіостанції.

- Порядок установки акумуляторних батарей (джерелом живлення радіостанції є батареї акумуляторні 10НКП-8 (10НКП-10) з номінальною напругою 12в) для цього потрібно:

поставити тумблер включення радіостанції у положення протилежне  напису ВКЛ (перед установкою акумуляторних батарей у акумуляторний відсік радіостанція повинна бути виключена);

відгвинтити два гвинти на корпусі прийомопередавача;

відокремити корпус акумуляторного відсіку від прийомопередавача;

перевірити справність і чистоту контактів на корпусі прийомопередавача і батареї;

установити заряджену батарею в корпус акумуляторного відсіку (виступи на батареї повинні увійти в пази корпуса);

приєднати корпус відсіку акумуляторного відсіку до корпуса прийомопередавача без порушення полярності та загвинтити гвинти.

Категорично забороняється підключення джерел живлення при включеній радіостанції.

Категорично забороняється підключення акумуляторних батарей у зворотній полярності.

- Підключення мікротелефонної гарнітури, для цього потрібно:

Вийняти із сумки радиста мікротелефонну гарнітуру (трубку) та вставити розніманням у фішку на корпусі прийомопередавача, після чого – зафіксувати.

- Розгортання на місцевості – відповідно до отриманого завдання.

- Вибір типу антени та її розгортання, для цього потрібно:

взяти штирьову антену за підставу, зруште її ланки по тросі нагору і звести (антену беруть за важелі обома руками і великими пальцями рук різко натиснути на важелі зовнішньої сторони  у зламу;

зведену антену вставити підставою в антенне гніздо, провернути її проти годинникової стрілки до упору, підтягнути антену у гору та затягнути затиском.

При взведенні і складанні штирьової антени не застосовуйте надмірних зусиль, щоб уникнути поломки важелів. Не допускайте різких вигинів зведеної антени.

Забороняється працювати без підключення антени.

- Розгортання та приєднання противаги, для цього потрібно:

взяти противагу і розгорніть її;

зачепити наконечник противаги під затиск клеми       на передній панелі і затягнути гайку клеми.

- Встановлення органів управління у вихідне положення:

- мікротумблер ВКЛ. - у виключеному положенні;

- перемикач режимів - у положенні Тлф;

- перемикач десятків МГц - у положенні 3;

- перемикачі одиниць МГц, сотень кГц, десятків кГц і одиниць кГц -у положенні 0.

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Р/СТ;

включення живлення та перевірка напруги АКБ, для цього потрібно:

  - включити тумблер включення  радіостанції на верхній панелі в положення ВКЛ;

  - натиснути кнопку НАПР, і перевірити по мікроамперметру напругу акумуляторних батарей. Стрілка мікроамперметра при справних акумуляторних батареях повинна знаходитися в межах зафарбованого сектора. Якщо стрілка знаходиться ліворуч від зафарбованого сектора, то акумуляторні батареї підлягають заміні на заряджені.

перевірка працездатності в режимі ПРИЙОМ:

  - при справній радіостанції в головних телефонах мікротелефонної гарнітури повинний прослуховуватися  характерний шум приймача.

перевірка працездатності шумопридушувача, для цього потрібно:

  - переключити ручку режимів роботи радіостанції в положення ТЛФ ПШ. В головних телефонах мікротелефонної гарнітури радіостанції рівень шумів приймача значно зменшується..

перевірка працездатності в режимі ПЕРЕДАЧА,   для цього потрібно:

  - натиснути на тангенту – переведіть радіостанцію в режим ПЕРЕДАЧА, характерний шум приймача має зникнути (відключається приймач), а стрілка мікроамперметра відхилитися праворуч, що є доказом працездатності передавача (свідчить про наявність току в антені).

перевірка працездатності узгоджувального пристрою,   для цього потрібно:

  - натиснути кнопку НАСТР. і спостерігати за роботою узгоджувального пристрою по відповідному шуму  та переведенню радіостанції в режим ПЕРЕДАЧА.

НАЛАГОДЖЕННЯ Р/СТ НА РОБОЧУ ЧАСТОТУ

встановлення номіналу робочої частоти:

номінал необхідної робочої частоти встановлюється при працюючій радіостанції на ПРИЙОМ перемикачами МГц і кГц. Ручками перемикачів МГц установите десятки й одиниці мегагерц. Потім ручками перемикачів кГц установите сотні, десятки й одиниці кілогерців. Сектор заданого числа встановлюйте над рискою, нанесеної на передній панелі під відповідним перемикачем

Фіксовані положення 11 і 12 відповідають установці цифри 9. Написи цих положень на ручках установки частоти відсутні.

Забороняється переключати ручки установки частоти і роду роботи, а також включати і виключати радіостанцію в режимі ПЕРЕДАЧА.

При кожній установці частоти і зміні умов розташування радіостанції робіть настроювання прийомопередавача на антену.

узгодження передавача з антеною, для цього потрібно:

натиснути кнопку НАСТР. і спостерігати за настроюванням прийомопередавача на антену по мікроамперметру. Радіостанція буде налаштована тоді, коли стрілка мікроамперметра установиться на максимум показання, після чого потрібно утримувати кнопку у натиснутому стані 1-2 с і відпустити її.

При негативних температурах навколишнього середовища в окремих радіостанціях можливе неоптимальне настроювання. Для перевірки точності настроювання допускається повторне натискання кнопки НАСТР. Перевірте працездатність радіостанції на передачу натисканням тангенти мікротелефонної гарнітури, кнопки ВИКЛИК по відхиленню стрілки мікроамперметра і наявності самопрослуховування сигналу виклику.

При зміні умов розташування радіостанції перевірте настроювання прийомопередавача на антену.

1.2.2.  Порядок підготовки радіостанції  Р-158 до роботи.

РОЗГОРТАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ

Проведення зовнішнього огляду р/ст., для цього потрібно:

перевірка на наявність механічних пошкоджень (огляд радіостанції на відсутність пробоїн, деформації та інших ушкоджень);

перевірка наявності та цілісності органів управління;

перевірка комплектності радіостанції.

Правила і порядок установки акумуляторних батарей(джерелом живлення радіостанції є батареї акумуляторні 10НКГЦ-1Д з номінальною напругою 12в) для цього потрібно:

поставити тумблер включення радіостанції на маніпуляторі в положення ВЫКЛ;

відстебнути батарейний відсік;

вставити заряджену батарею у батарейний відсік без порушення полярності;

пристебнути батарейний відсік до прийомопередавача (у випадку незадовільного заряду батареї горить світовий індикатор  розряду батареї на маніпуляторі)

Вибір типу антени та її розгортання, для цього потрібно:

вийняти штирову антену з чохла, звести її та вставити в антенне гніздо;

перемикач "1-2" встановити в положення "2", для чого послабити два гвинти, що знаходяться на планці, зрушити планку в положення "2" до упора і закріпити планку гвинтами;

при роботі на λ - образну антену (замість штирьової антени) приєднати її та встановити перемикач   "1-2"   в   положення   "1".

Розгортання та приєднання противаги, для цього потрібно:

розгорнути противагу та приєднати її під затиск на верхній панелі.

Встановлення органів управління у вихідне положення.

      - на верхній панелі – перемикач "1-2" у положення відповідно до антени що застосовується;

      - на маніпуляторі - перемикач на маніпуляторі в положення ВЫКЛ;

ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Р/СТ;

включення живлення та перевірка напруги АКБ, для цього потрібно:

        - поставити перемикач на маніпуляторі в положення ВКЛ, при цьому радіостанція вмикається в режим "ПРИЙОМ";

        - натиснути на тангенту та спостерігати за світовим індикатором на маніпуляторі, у разі його світіння батарею треба негайно замінити на заряджену;

перевірка працездатності в режимі ПРИЙОМ:

  - при справній радіостанції в головних телефонах мікротелефонної гарнітури повинний прослуховуватися  характерний шум приймача.

перевірка працездатності шумопридушувача, для цього потрібно:

  - переключити ручку режимів роботи радіостанції в положення ШП, при цьому в головному телефоні повинні прослуховуватися тільки слабкі шуми;

перевірка працездатності в режимі ПЕРЕДАЧА,   для цього потрібно:

        - натиснути на тангенту - при цьому радіостанція включається в режим "ПЕРЕДАЧА" і спостерігати зникання шуму у телефоні (відключається приймач), та світіння індикатора "ИМщ" (свідчення про наявність току в антені).

НАЛАГОДЖЕННЯ Р/СТ НА РОБОЧУ ЧАСТОТУ

Номінал робочої частоти зв'язку встановити чотирма ручками перемикачів частоти;

Перевірка на зв'язок перевіряється між двома радіостанціями, які встановлюють на відстані 5-10 м одна від одної між собою. На наявність  потужності в антені укаже світіння індикатора "ИМщ".

Друге навчальне питання  - 30 хвилин.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НА ПЕРЕНОСНИХ РАДІОСТАНЦІЯХ ТА ВЕДЕННЯ ОБМІНУ.

2.1. Організація роботи на переносних радіостанціях у різних режимах

2.1.1 Організація роботи на р/ст. Р-159 у різних режимах                (Слайд 8.14.4)

Ведення радіозв'язку в телефонному  режимі (ТЛФ).

Для роботи радіостанції в телефонному режимі, ручка перемикача режимів роботи повинна бути в положенні ТЛФ.

Для виклику кореспондента потрібно натиснути одночасно тангенту мікротелефонної гарнітури і кнопку ВИКЛИК. Після передачі виклику перейдіть на прийом, відпустите кнопку ВИКЛИК, тангенту мікротелефонної гарнітури і слухайте в головні телефони.

Для ведення передачі потрібно натиснути тангенту мікротелефонної гарнітури і казати в мікрофон нормальним голосом, виразно, не кваплячись. Мікрофон має триматися на відстані не більш 100 мм від рота. При роботі  в Тлф ПШ для виключення підпрацьовування придушувача шуму мікрофон тримається на відстані 60-100мм від рота.

При роботі радиста на ходу радіостанція розташовується за спиною. При зміні місця розташування радіостанції необхідно настроїти прийомопередавач на антену.

Робота на радіостанції в режимі дистанційного управління (ДУ)

Для роботи радіостанції в режимі ДУ приєднаєте телефонний апарат ТА-57 польовим двопроводовим кабелем типу П-275 чи аналогічним іншого типу до відповідного клемам ЛІНІЯ і   ( на панелі радіостанції. Перемикач режимів роботи поставте в положення ДУ. Переключення радіостанції з прийому на передачу і назад здійснюється тангентою трубки телефонного апарата

Для передачі натисніть тангенту трубки телефонного апарата і говорите в мікрофон.

Для прийому відпустите тангенту і слухайте кореспондента.

Порядок приведення радіостанції у вихідний стан,.

Повідомите кореспонденту про кінець радіозв'язку. Мікротумблером ВКЛ. виключите радіостанцію.   Зніміть штирьову антену і противагу й укладете в сумку радиста.(Антену  бігучої хвилі, намотайте на раму й укладете в сумку.) Від’єднайте мікротелефонну гарнітуру, згорніть її й укладете в сумку.  Телеграфний ключ покладете в сумку. Перед укладанням на місце антена і гарнітура повинні бути очищені від пилу і бруду.

Особливості експлуатації радіостанції її складових частин

Щоб уникнути виходу з ладу приймача не допускайте роботу двох і більш радіостанцій на співпадаючих частотах на відстанях між ними менш 4-5м.

Через зменшення дальності зв'язку не рекомендується вести прийом на уражених частотах діапазону, що зазначені в табл..

Частоти, кратні 11,5 МГЦ (34,5; 46; 57,5; 69 МГЦ) зі смугою ±100 кГц, є ураженими на передачі. Вести передачу на цих частотах не рекомендується.

| № п/п | Діапазон уражених частот, кГц | № п/п | Діапазон уражених частот, кГц | № п/п | Діапазон уражених частот, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30000-30020 |  | 44980-45020 |  | 59980-60020 |
|  | 32480-32520 |  | 47480-47520 |  | 62480-62520 |
|  | 34980-35020 |  | 49980-50020 |  | 64980-65020 |
|  | 37480-37520 |  | 524804-52520 |  | 67480-67520 |
|  | 39980-40020 |  | 54980-55020 |  | 69980-70020 |
|  | 42480-42520 |  | 57480-57520 |  | 72480-72520 |
|  |  |  |  |  | 74980-75020 |

Для забезпечення спільної роботи двох і більш радіостанцій:

- в одному об'єкті зробіть   рознос по частоті не менш 14МГЦ;

- у польових умовах при розносі по частоті 100 кГц розташовуйте радіостанції друг від друга на відстані не менш 200м.

2.1.2 Організація роботи на р/ст. Р-158 у різних режимах            (Слайд 8.14.5)

Зв'язок, як правило, здійснюється на штирьову антену. Для зручності перенесення плечові ремені можуть підганятися по фігурі оператора. При роботі на граничних відстанях оператор повинний орієнтувати антену по найкращій чутності і придушував  шумів повинний бути виключений. Для збільшення дальності зв'язку з кореспондентом, напрямок на якого заздалегідь відомо, рекомендується застосовувати λ - образну антену.

Для виклику кореспондента одночасно натисніть на клавіші  ПЕРЕДАЧА  і  ТОН.

Прийомопередавач при цьому переводиться в режим передачі і модулюється частотою тонального виклику. У телефоні кореспондента буде прослухуватися однотонний сигнал. Для ведення передачі голосом притисніть до щоки мікрофон, натисніть клавішу ПЕРЕДАЧА і передайте необхідну інформацію.

УВАГА! Якщо при натисканні на клавішу ПЕРЕДАЧА загоряється лампочка на маніпуляторі, то необхідно   припинити роботу, виключити радіостанцію і замінити батарею на повнозаряджену.

При організації зв'язку варто пам'ятати, що якщо радіостанція одного кореспондента знаходиться в режимі "Передача", радіостанція іншого кореспондента повинна знаходитися в режимі "Прийом", тобто  передача і прийом інформації кореспондентами ведуться по черзі. При веденні зв'язку з кореспондентом не порушуйте встановлених правил ведення відкритого радіозв'язку, користайтеся переговорними таблицями.

2.2. Порядок ведення радіообміну                                                  (Слайд 8.14.6)

Установлення радіозв'язку є процес виявлення, розпізнавання радіостанцій і отримання зв'язку (каналу радіозв'язку) заданого виду і якості - за рахунок настройки і регулювання апаратури, вибору частот і антен.

Передача по радіоканалах повідомлень і ведення переговорів називаються радіообміном. Ведення радіообміну здійснюється з використанням правил передачі сигналів і команд по радіо

За своїм змістом повідомлення підрозділяються на радіограми та сигнали (команди), а радіообмін - на службовий і оперативний.

Службовий радіообмін ведеться з питань установлення радіозв'язку, зміни виду роботи, заміни частот, проходження радіограм, регулювання апаратури та з інших питань забезпечення зв'язку. Службовий радіообмін ведеться із застосуванням установлених таблиць та за допомогою дозволених кодових скорочень (радіокодів) або кодових виразів.

При телеграфному слуховому і букводрукуючому радіозв'язку передаються кодові скорочення, а при телефонному - кодові вирази.

При веденні службових переговорів передача відкритим текстом будь-якої інформації, крім кодових скорочень і виразів із службових радіокодів, а також ведення приватних переговорів між операторами категорично забороняється. Службовий радіообмін має бути граничне коротким і проводитись у суворій відповідності з вимогами Керівництва по радіозв’язку Збройних Сил України.

Оперативний радіообмін полягає в передачі (прийомі) документальних повідомлень, а також у веденні абонентами безпосередніх телефонних і телеграфних переговорів по радіо, які у випадку необхідності можуть документуватися і записуватися а апаратному журналі.

Оперативна інформація, яка передається по каналах радіозв'язку (слухових, телеграфних і телефонних), оформляється подавцями у вигляді радіограм (сигналів, команд) встановленої форми

Встановлення зв’язку це виконання таких дій:

- відправлення кореспондентові стандартного виклику

- отримання від кореспонденту стандартного донесення про отримання стандартного виклику

- підтвердження кореспондентові факту отримання стандартного донесення   про отримання стандартного виклику

Порядок встановлення зв’язку  та ведення обміну дається для самостійної роботи

III. Заключна частина - 5 хвилин.

Підвести підсумки заняття: нагадати тему та питання заняття, зробити короткі висновки щодо проведення заняття та досягнення поставленої мети. Відповісти на  запитання студентів.

Дати завдання для самостійної роботи над навчальним матеріалом:

Тема 8  ВЗВОД  В ОБОРОНІ.

Заняття 15. Порядок встановлення зв'язку та ведення обміну.